KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖRÜ (KTMD)

Teknik Şartnamesi

1. KAPSAM

KTMD ziyaretçilerin üzerindeki ateşli silahlar ile her türlü kesici, parçalayıcı maddelerin hızlı ve güvenilir bir metotla aranmasını sağlamak amacıyla, sürekli çalışmaya müsait, maksimum güvenilirliğe sahip standartlarda ve teknoloji esaslarına göre imal edilmiş, ve aşağıdaki şartnamede belirtilen hususları karşılayacak özellikte olmak üzere  ……….. (      ) Adet Kapı Tipi Metal Dedektörü’ nün devreye alma ve operatör eğitimi verilerek idaremiz tesislerine monte edilmiş ve çalışır vaziyette teslimini kapsamaktadır.

2. TEKNİK HUSUSLAR

2.1) Cihazlar, manyetik alan gücü bakımından Sağlık Normlarına Uygun Olacak cihazların yaydığı gürültü değerleri Hamile Bayanlar ve Diğer Manyetik Kayıt Medyası ve Kalp Pilleri gibi implantlar üzerinde olumsuz etkiye sahip olmayacaktır. Bu konuya ilişkin üretici firma CE deklarasyonu teslim esnasında yüklenici firma tarafından sunulacaktır.

2.2) Cihazlar, vibrasyona karşı dayanıklı olacak, sıcaklık, toz ve rutubetten etkilenmeyecektir.

2.3) Cihazlar en az -20 °C ila +60 °C sıcaklık ve % 0 ila % 90 bağıl nem aralığında çalışabilir nitelikte olacaktır.

2.4) Cihazlar, aşırı gerilime, kısa devrelere ve DC beslemelerinde ters bağlantıya karşı korunmuş olacaktır.

2.5) Cihazlar 220 V AC + %10, 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilir nitelikte olacaktır.

2.6) Cihaz ara bağlantıları soketli ve/veya konnektörlü tipten olacaktır. Nakliye ve yer değiştirme esnasında cihazların zarar görmemesi için cihaz yan panelleri içerisinden dışarıya sarkan kablo vb. bulunmayacaktır. Bağlantılar yan paneller içerisinde yer alan soket yuvaları kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

2.7) Cihazlar günde 24 saat, yılda 365 gün sürekli çalışmaya müsait olacaktır.

2.8) Cihazlar en son teknolojik yeniliklere göre üretilmiş olmalıdır. Cihazda kullanılan sayısal işaret işleme teknolojisi DSP (Dijital Sinyal İşleme) olmalıdır. Cihaz elektronik kartı üzerinde yer alan mikro işlemciler yüksek hızda ve belirtilen teknolojiye uygun olmalıdır.

2.9) Kapı dedektörleri, içerisinden geçen kişinin üzerinde bulunan ateşli silahlar, kesici ve delici aletler ile ulusal uygulamalarda güvenlik otoritelerinin mesleki uğraşlarında tehdit unsuru olarak gördüğü, tehlikeli kabul ettiği ve tespit edilmesini zorunlu gördüğü manyetik ve manyetik olmayan metal ihtiva eden nesnelerin kapı dedektöründen geçirilmesi durumunda bu nesneleri tespit ederek ışıklı ve sesli olarak uyarı sinyalini verecektir.

2.10) Yukarıda (madde 2.9’da belirtilmiştir) belirtilen ve tehlike/tehdit unsuru olan nesnelerin, herhangi başka bir malzeme ile kamufle edilip kapı dedektörü içerisinden uyarı sinyali vermeden geçmesi mümkün olmayacaktır.

2.11) Kapı dedektörleri, dedekte edilen metalin, kapı içerisinden geçen kişinin vücudunun hangi bölgesinde olduğunu farklı algılama bölgeleri için gösterecektir. Bunun için, kapı dedektörünün kolon ya da kolonlarında, şüpheli cismin bulunduğu yeri gösteren ve birbirini aralıksız takip eden ışıklı gösterge (LED gurubu vb.) bulunacaktır.

2.12) Kapı dedektörleri, çok algılama bölgeli (multizone) olacak ve en az 8 Paralel Algılama Bölgesine Sahip olacaktır. Işıklı alarm sinyali sadece metal objenin geçtiği bölgeden alınacaktır.

2.13) Kapı dedektörlerinin içerisinde ölü bölge bulunmamalıdır.

2.14) Kapı dedektörlerinin içerisinden geçen kişinin üzerinde bulunan metal nesnelere yönelik verilen alarm, taramadan geçen insan cihazdan çıkmadan önce veya çıkarken aktif hale gelecektir.

2.15) Cihazın Giriş Tarafında Kontrol Unitesi ya da Yan Panelleri Üzerinde Trafiği Düzenleyebilmek için Uluslararası Renklerde (Yelşil ve Kırmızı) Dur/Geç Trafik Kontrol Işıklı Göstergeleri Bulunacaktır.

2.16) Cihaz geçiş hızı kapasitesi en az 60 kişi/dakika olmalıdır.

2.17) Cihaz içerisinden geçen kişi sayısını çift yönlü olarak saymalı ve LCD Ekran üzerinde gösterebilmelidir. Kişi sayaçları en az 6 Haneli olup 999999 kişiye kadar sayabilmelidir. İstenildiğinde sayaç değerleri gizlenebilir ve sıfırlanabilir olmalıdır.

2.18) Cihazda biri TÜRKÇE olmak üzere en az iki farklı menü dili bulunmalıdır. Menüler kolay anlaşılabilir nitelikte olacaktır.

2.19) Cihaz Röle Kontak Çıkışına sahip olmalı ve Alarm esnasında cihazın farklı bir güvenlik sistemine entegre edilebilmesi için gerekli olan anahtarlamayı sağlayabilmelidir.

2.20) Cihaz üzerinde PC Bağlantısı sağlamaya yönelik olarak RS 232 ve RS 485 Portları bulunmalıdır.

2.21) Cihaz yan panellerinden biri ya da her ikisi üzerinde cihazın operatör kısmına gelen tarafında ışıklı çalışma durum göstergesi bulunacaktır. Bu gösterge en az 3 (üç) metre mesafeden kolaylıkla görülebilir olmalıdır. Işıklı gösterge Normal Çalışma durumu ve Hata Durumları için farklı renkte uyarı vermek sureti ile çalışmalıdır. Cihaz çalışma durum göstergesi Hata Sinyali verdiğinde, ilgili hata cihaz menüsü içerisinde belirtilmelidir.

2.22) Kapı dedektörlerinin farklı bölgeleri için farklı hassasiyet seviyesi ayarlanabilir olmalıdır. Örnek: Cihaz Alt Bölgesinde (Ayak Bölgesinde) Zemin Etkisini elimine etmek için yüksek hassasiyet seviyesinde çalışır iken orta bölgelerde ise daha düşük hassasiyet seviyesine ayarlanabilmelidir. Cihaz, en az 0-300 Hassasiyet Ayar Aralığında Programlanabilir olmalıdır.

2.23) Kapı dedektörlerinin monte edileceği yer ve enterferans önleyici hususlar yüklenici firma tarafından açıkça belirtilecektir. Kapı Dedektörlerinin cihaza 50 cm mesafedeki sabit metallerden ve 2 metre mesafedeki hareketli metallerden etkilenmemesi gerekmektedir. Cihazların harici etkilerden etkilenmemesi için parazit önleyici tedbirler alınmış olacaktır.

2.24) Birden fazla Kapı Dedektörünün yan yana kullanılabileceği değerlendirilerek yan yana kurulumlarda cihazların birbirlerini etkilemeden çalışabilmesi için Cihazlarda en az 4 Farklı Frekans (Çalışma Kanalı) bulunmalıdır, açılış esnasında operatör müdahalesine ihtiyaç olmadan cihaz çalışma kanalını kendi başına tayin edebilmelidir. Cihaz frekans seçimi istenildiğinde manuel seçimli olarakta yapılabilmelidir.

2.25) Kapı dedektörü çevresindeki diğer elektronik cihazlarda enterferans sorunlarına yol açmamalıdır. Bunun için gerekli önlemler alınmış olacaktır.

2.26) Kapı dedektörleri, en alt noktasından (döşeme kotundan) en üst noktasına kadar aynı hassasiyetle algılama kabiliyetinde olacaktır. Bu algılama performansını sağlayabilmek için cihazda farklı bölgesel hassasiyet atayabilme özelliği bulunmalıdır.

2.27) Elektrikli veya elektronik cihazlar ile kayıt bantları, banyosu yapılmış veya yapılmamış filmler, manyetik bantlar ve disketler, usb bellekler, taşınabilir hard diskler kapı dedektöründen geçiş esnasında kesinlikle zarar görmeyecektir.

2.28) Cihazın tasarımı, montaj ve demontaj kolaylığı sağlayacak şekilde olacak; birleşim yerleri ve mekanizmaları cihazın yerinin değiştirilmesinden ötürü aşınıp, deforme olmayacaktır. Ayrıca; bütün cihazlarda aynı tip ve kod numarasına sahip devre elemanları kullanılacaktır.

2.29) Cihazın durumu, programlama bilgileri, hata/arıza komutları vb. bir Nümerik Gösterge veya LCD ekran üzerinden izlenebilecektir.

2.30) Cihaz kontrol ünitesi üzerinde, tespit edilen metallerin kütlesini belirtir özellikte gösterge                     (Vu-Metre) bulunacaktır.

2.31) Kapı dedektörleri, ilk açıldığında kendi kendini test ederek çevresel manyetik alan etkileşimlerini minimuma indirecek şekilde kompanze edecektir. Cihaz açıldıktan sonra normal çalışma performansını sergileyebilmesi için gereken Otuz (30) saniyeden daha fazla olmamalıdır.

2.32) Hassasiyet seviye ayarına, işlem modlarına ve hafıza bilgilerine, yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilebilmesini engellemek için cihazda dijital şifre ile erişim fonksiyonu olmalı ve cihazın enerjisiz kalması durumunda cihaz program bilgilerinin silinmesi önlenmelidir. Dijital şifre ile korumaya ilave olarak cihaz tuş takımına erişim bir elektromekanik anahtar düzeneği ile koruma altına alınmış olmalıdır.

2.33) Cihaz istenildiğinde kolayca Fabrika Ayarlarına geri döndürülebilir olmalıdır.

2.34) Cihazda farklı seviye kullanıcılar için (Örnek: Yönetici/Operatör) tanımlı Yetki Şifresi özelliği bulunmalı ve Yönetici Şifresi ile giriş yapıldığında alt seviye kullanıcıların hangi menülere erişim yapabileceği tanımlanabilir olmalıdır.

2.35) Şebeke besleme voltaj ve frekansı ile fiş ve prizlerde Türk (Avrupa) standartlarına uyulacaktır. Kurulum yapılacak yerin durumuna göre cihaz hem üst tarafta (kontrol ünitesi üzerinde) ve en az bir yan panel alt tarafında güç beslemesi giriş soketine sahip olacaktır.

2.36) Kontrol ünitesi üzerinde; hassasiyet seviye ayarı, ayarlanabilen ve kapatılabilen ses seviye ayarı, frekans seçimi, güvenlik seviyesi ayarı gibi kontrollerin yapılmasını sağlayan kullanıcı arayüzü bulunmalıdır. Bütün kontroller, kontrol paneli üzerinden yapılacaktır.

2.37) Yakın çevrede bulunan metal miktarı değiştiğinde, cihaz otomatik olarak bu durumu kompanze edecektir.

2.38) Cihazlar, hem sesli hem de görsel alarm verme özelliğine sahip olacak, her iki alarm biçimi de  en az 2 metre uzaklıktan algılanabilecektir.

2.39) Cihazlar, geçen yolcu sayısı ve alarm sayısı istatistiksel verilerini hafızasında tutacaktır.

2.40) Cihaz kontrol ünitesi üzerinde USB Portu bulunmalıdır. USB aygıtı ile cihaz istatistiki bilgileri kolayca bir PC üzerinde izlenebilecek kayıt formatında dışarıya aktarılabilmelidir. USB Aygıtı cihaz ayarlarını kopyalayarak bir başka cihaza kolayca yüklemeye izin verecek teknik altyapıyı sunmalıdır. USB Aygıtın aynı zamanda program ve versiyon yenileme amaçları içinde kullanılabilir olması tercih edilecektir.

2.41) Cihazların, net geçiş genişliği: En az 760 mm., net geçiş yüksekliği: En az 2000 mm. olacaktır.

2.42) Cihaz yan panelleri ayak kısmında yere sabitleme yapmaya elverişli koruyucu ABS plastik ayaklar bulunmalıdır.

2.43) Cihazlar sağlam üretim malzemeleri kullanılarak üretilmiş olmalı, kontrol ünitesi metalden ya da plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilmiş olmalı ve yan paneller üzerinde yer alan Işıklı Göstergeleri muhafaza eden profiller tercihen Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Muhafaza profilleri Bölge LED kartları ve LED Kapaklarının kolay değişime izin verecek nitelikte oluklu yapıya sahip olup söküp takmaya elverişli olmalıdır.

2.44) Cihazın normal bakımı için gerekebilecek özel açma anahtarları, özel tornavida, kart/modül çekme çengelleri ve diğer özel aletler varsa cihazlar ile birlikte verilecektir.

2.45) Cihazlar seri numarası takibi gibi zorlukları ortadan kaldırmak üzere kontrol ünitesi ve yan panelleri ile birlikte tek bir kutu halinde paketlenmiş olmalıdır, paket üzerinde cihaz seri numarası ve versiyon bilgileri belirtilmiş olmalıdır.

2.46) Cihazlar enerji kesintisi ve sabotaj risklerine karşı en az 2 saat sürekli çalışmaya elverişli dahili batarya ünitesine sahip olmalı ve normal çalışma durumunda batarya ünitesini otomatik olarak şarj edebilmelidir.

2.47) Cihazların Tüm Ayar ve Kontrolleri bir IRDA (Infrared) El Tipi Uzaktan Kumanda ile yapılabilmelidir. Uzaktan kumanda birimi cihazlar ile birlikte teslim edilmelidir.

2.48) Cihaz, cihazların genel hassasiyet seviyesinde oluşturduğu sesli ve görsel alarm ikazlarına ilave olarak silah gibi büyük tehdit unsurları için ikincil bir hassasiyet seviyesi tanımlamasına izin vermelidir. Söz konusu ikincil algılama düzeyi için oluşan alarm durumlarında cihaz personel üzerinde taşınabilir bir aygıta kablosuz iletişim sinyalleri göndererek Titreşimli Uyarılar verebilmelidir. Titreşimli uyarı aygıtı Pil ile çalışmalı ve bel klipsi ile belde taşınabilir olmalıdır. Titreşimli uyarı aygıtı cihaz ile birlikte teslim edilmelidir.

2.49) Cihazların içerisinden kişi geçmez iken de metal algıladığında alarm verecek şekilde (Sürekli Aktif) ya da Sadece Cihaz İçerisinden geçiş yapıldığında tespit edilen alarm durumları için uyarı vermek üzere iki farklı çalışma moduna ayarlanabilir olacaktır.

2.50) Teklif edilen cihazlar 2016 Yılı Üretimi, Yeni ve Hiç Kullanılmamış olacaktır.

3. STANDARTLAR

3.1) Teklif edilen cihaz üreticisi ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Belgelendirmesine haiz olmalıdır.

3.2) Teklif edilen cihazlar 2 (iki) Yıl Garantili olarak teklif edilmeli ve İthalatçısı ya da Üreticisi tarafından Türkiye’de Teşekkül Etmiş TSE  TS-13429 (Metal Dedektörler İçin Kurallar) Kapsamında Hizmet Yeri Yeterlilik Belgeli Teknik Servis İstasyonuna sahip olmalıdır.

3.3) Cihazlar NILECJ-STD-0601.00 (1974) Level 1-5’te tanımlanan metalleri algılayabilmelidir

3.4) Cihazlar üzerinde yer alan Marka tescilli bir Marka olmalıdır.

3.5) Cihazlar iç ortamda bina içi kullanım amacı ile satın alınacak olup koruma sınıfı en az IP 20 olmalıdır. Bu hususa ilişkin üretici firma deklarasyonu cihazlar ile birlikte idareye teslim edilmelidir.

3.6) Cihazlar Elektromanyetik Uyum Yönetmeliği (2004/108/AT) ve Alçak Gerilim Yönetmeliği (2006/95/AT) uyarı CE normlarına uygun olmalı ve üretici firmanın CE Belgesi cihaz tesliminde idareye sunulmalıdır.

3.7) Cihazlar EN 60204-1 Makinalarda Güvenlik – Makinaların Elektrik Teçhizatı – Bölüm 1: Genel Kurallar Standardına uygun olmalıdır.